淮 安 市 水 资 源 公 报

2 0 0 4 年 度

淮   安   市   水   利   局

江苏省水文水资源勘察局淮安分局

概  述

淮安市地处淮河流域中下游，境内有两大水系，即淮河水系和沂沭泗水系。以废黄河为界，以南属淮河水系，以北属沂沭泗水系。京杭大运河穿越淮安南北，我国五大淡水湖之一的洪泽湖位于淮安市西南部。上游近15.8万km2的来水进入洪泽湖后由淮河入江水道、苏北灌溉总渠、淮河入海水道、二河和淮沭河经淮安东流入海。淮安素有“洪水走廊”之称。

淮安市总面积10072km2。其中山丘面积1764 km2，平原面积5707km2 ，水面面积2601 km2 。淮河水系面积7439km2 ，主要水体有：淮河、洪泽湖（水面面积807km2）、淮河入江水道、苏北灌溉总渠、淮河入海水道、里运河、二河等；沭泗水系面积2633km2 ,主要水体有：废黄河、中运河、淮沭河、盐河等。由于自然因素及水利工程的原因，除淮河承接上游来水下泄洪泽湖和洪泽湖承接上中游其它来水外，其它各水体基本由洪泽湖补给，淮水不足时通过江水北调或引沂济淮补给。

2004年全市可耕地面积589.22万亩，其中水田396.26万亩，旱地192.96万亩；有效灌溉面积476.03万亩，其中水田305.27万亩，旱地170.76万亩。

2004年全市总人口524.06万人，人口密度520人/ km2。其中城镇人口190.47万人，农村人口333.59万人。

2004年全市国内生产总值（GDP）500.97亿元，其中第一产业111.88亿元，第二产业235.79亿元，第三产业153.30亿元。

2004年全市平均降水量574.6mm，折合降水总量57.87亿m3，比多年平均偏小40.1％，属于枯水年。全市水资源总量12.748亿m3，其中地表水资源量2.899亿m3，地下水资源量11.008亿m3，重复计算量1.159亿m3。全市总供水量38.763亿m3，全市总用水量38.763亿m3，总耗水量20.8亿m3，占总用水量的53.66％（即耗水率）。2004年全市人均用水量为740m3，万元GDP用水量为725m3，农田灌溉亩均用水量605m3，一般工业万元增加值用水量为76 m3，城镇人均生活用水量为122L/d，农村人均生活用水量为92L/d。

2004年通过对全市范围内淮河、淮河入江水道、苏北灌溉总渠、大运河、里运河、盐河、淮沭河、清安河、废黄河等九条主要河流532Km河段的水质监测与评价，全年水质超过地表水Ⅲ类的河长为185.5Km，占总监测河长的34.9%；非汛期水质超过Ⅲ类的河长为197.0 Km，占总监测河长的37.0%；汛期水质超过Ⅲ类的河长为42.2Km，占总监测河长的7.9%。洪泽湖全年水质基本为Ⅱ－Ⅲ类。河湖水质总体状况较好。但受7月份淮河上游下泄污水影响，淮河、洪泽湖发生了突发性污染事故，造成全市水产直接经济损失超过3.2亿元。

2004年我市加大了对地下水资源和水功能区的管理力度。在地下水监测、“四个一”管理制度的落实、凿井管理和重点水功能区监测及通报编制方面取得了明显成效；尤其加大了对超采区地下水资源的管理力度，使超采区的深层地下水位总体有小幅度回升。另外还开展了《淮安市水资源综合规划》的编制工作，并进展顺利。

一、降水量

2004年全市平均降水量574.6mm，折合降水总量57.87亿m3，比多年平均偏小40.1％，比上年偏小58.9％，在1956－2004年降水量系列中居第47位，属于枯水年。

2004年淮安市行政分区降水量表

| 行 政 分 区 | 计算面积 （km2） | 当年降水量 | 多年平均降水量 | 与多年平均比较（％） | 当年汛期雨量 | 丰 枯 等 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | 亿m3 | mm | 亿m3 |  | mm | 占年雨量（％） |  |
| 淮阴区 | 1264 | 578.2 | 7.31 | 930.0 | 11.76 | -37.8 | 379.9 | 65.7 | 枯水年 |
| 涟水县 | 1670 | 510.5 | 8.53 | 959.9 | 16.03 | -46.8 | 302.4 | 59.2 | 枯水年 |
| 楚州区 | 1522 | 578.4 | 8.80 | 947.3 | 14.42 | -38.9 | 362.9 | 62.7 | 枯水年 |
| 洪泽县 | 1394 | 550.5 | 7.67 | 946.1 | 13.19 | -41.8 | 341.1 | 62.0 | 枯水年 |
| 金湖县 | 1344 | 593.3 | 7.97 | 976.7 | 13.13 | -39.3 | 366.5 | 61.8 | 枯水年 |
| 盱眙县 | 2493 | 617.3 | 15.39 | 985.3 | 24.56 | -37.3 | 370.4 | 60.0 | 枯水年 |
| 市 区 | 385 | 571.9 | 2.20 | 933.4 | 3.59 | -38.7 | 366.5 | 64.1 | 枯水年 |
| 合 计 | 10072 | 574.6 | 57.87 | 959.9 | 96.68 | -40.1 | 354.6 | 61.7 | 枯水年 |

2004年淮安市行政分区降水量与多年平均降水量比较

【时空分布】

全年降水量空间分布较不均匀。行政分区中盱眙县面雨量最大，为617.3 mm；涟水县面雨量最小，为510.5 mm。实测年降水量最大为老子山站的756.3mm，最小为朱码闸站的454.8mm，前者是后者的1.36倍。总的趋势是由南向北递减。

降水量年内分配也不均匀，主要集中在5－8月4个月内，最大4个月降水量占全年降水量的比值一般在60％到70％之间，平均为64.7％。汛期（6－9）降水量占全年降水量的比值一般在50％到70％之间，平均为61.7％。

2004年淮安市降水量月分配图

【梅雨】

6月14日入梅，7月15日出梅，梅期长31天，较常年梅期长8天。全市梅雨期平均降雨量为173.5mm，较常年偏少21.1％。入梅后，我市主要有四次降雨过程，第一次强降雨过程是6月14日至15日，全市平均降雨42.5mm，其中盱眙降雨量最大，达86.0mm；第二次降雨过程是6月18日，全市平均降雨16.0mm；第三次降雨过程是7月5日至6日，全市平均降雨21.0mm；第四次降雨过程是7月10日至13日，全市降雨81.0mm。梅雨特点是入梅迟、梅期长、雨量小。

二、水资源量

（一）地表水资源量

2004年全市地表水资源总量2.899亿m3，相当于年径流深28.78mm，比2003地表水资源量63.082亿m3少60.183亿m3，比多年平均地表水资源量22.701亿m3偏小87.2％，在1956－2004年系列中排列第47位。

2004年淮安市行政分区地表水资源量表

| 行政分区 | 计算面积 （km2） | 当年地表水资源量 | 多年平均地表水资源量 | 与多年平均比较（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 亿m3 | mm | 亿m3 | mm |  |
| 淮阴区 | 1264 | 0.611 | 48.35 | 2.692 | 213.0 | -77.3 |
| 涟水县 | 1670 | 0.158 | 9.45 | 4.008 | 240.0 | -96.1 |
| 楚州区 | 1522 | 0.447 | 29.37 | 3.079 | 202.3 | -85.5 |
| 洪泽县 | 1394 | 0 | 0 | 2.697 | 193.5 | -100.0 |
| 金湖县 | 1344 | 0 | 0 | 3.058 | 227.5 | -100.0 |
| 盱眙县 | 2493 | 1.359 | 54.53 | 6.332 | 254.0 | -78.5 |
| 市 区 | 385 | 0.324 | 84.22 | 0.835 | 217.0 | -61.2 |
| 合 计 | 10072 | 2.899 | 28.78 | 22.701 | 225.4 | -87.2 |

2004年淮安市行政分区地表水资源量与多年平均比较

（二）地下水资源量

2004年全市地下水资源量11.008亿m3，比2003年地下水资源量21.773亿m3少10.765亿m3。根据地貌划分，大部分为平原区，其地下水资源量为9.179亿m3，占地下水资源量的83.4％；山丘区地下水资源量为1.829亿m3，仅占16.6％。重复计算量为1.159亿m3。

（三）水资源总量

2004年全市水资源总量为12.748亿m3，比2003年水资源总量83.121亿m3少70.373亿m3。其中地表水资源量2.899亿m3，地下水资源量11.008亿m3，重复计算量1.159亿m3。全市平均产水系数为0.22；平均产水模数为12.66万m3/km2。

2004年淮安市行政分区水资源总量表

水量单位：亿m3

| 行政分区 | 计算面积 （km2） | 年降水量 （亿m3） | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 地表水与地下水重复计算量 | 水资源 总 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮阴区 | 1264 | 7.31 | 0.611 | 1.644 | 0.135 | 2.120 |
| 涟水县 | 1670 | 8.53 | 0.158 | 2.192 | 0.239 | 2.111 |
| 楚州区 | 1522 | 8.80 | 0.447 | 1.486 | 0.224 | 1.709 |
| 洪泽县 | 1394 | 7.67 | 0 | 0.755 | 0.249 | 0.506 |
| 金湖县 | 1344 | 7.97 | 0 | 0.894 | 0.107 | 0.787 |
| 盱眙县 | 2493 | 15.39 | 1.359 | 3.635 | 0.164 | 4.830 |
| 市区 | 385 | 2.20 | 0.324 | 0.402 | 0.041 | 0.685 |
| 合 计 | 10072 | 57.87 | 2.899 | 11.008 | 1.159 | 12.748 |

（四）入境、出境水量

2004年全市入境水量为239.1亿m3，其中淮河水系入境211.5亿m3，沂沭泗水系入境22.2亿m3，江水北调入境5.4亿m3。全市出境水量为148.0亿m3，其中淮河水系出境94.7亿m3，沂沭泗水系出境（含江、淮水北调出境）53.3亿m3。

2004年淮安市入境水量分布图

2004年洪泽湖入湖水量为211.1亿m3，出湖水量为211.7亿m3。

三、蓄水动态

（一）地表水蓄水动态

2004年洪泽湖年初蓄水量为50.43亿m3，年末蓄水量为44.24亿m3，全年减少蓄水量6.19亿m3。全市主要河、湖、库年初蓄水量为32.11亿m3，年末蓄水量为28.98亿m3，全年减少蓄水量3.13亿m3。

（二）地下水动态

2004年全市浅层地下水位总体呈下降趋势，平均下降幅度约为0.8米。相对而言，浅层地下水位下降区占55.8％，稳定区占44.2％，没有上升区。

2004年我市加大了对地下水资源的管理力度。在地下水监测、“四个一”管理制度的落实、凿井管理等方面取得了明显成效，尤其加大了对超采区地下水资源的管理力度，压缩超采区淮安市区深层地下水开采量约120万m3，向超采层（Ⅲ承压含水层）回灌自来水近40万m3。2004年全市深层地下水位总体呈稳定趋势，淮安市区Ⅲ承压地下水漏斗区地下水位得到小幅度回升，漏斗中心年末地下水位较年初地下水位上升0.20m左右。

四、水资源利用

（一）供水量

2004年全市总供水量38.763亿m3，比上年增加13.673亿m3。其中地表水供水量37.137亿m3，占总供水量的95.8％；地下水供水量1.626亿m3，占总供水量的4.2％。在地表水供水量中，抽引长江水量为5.436亿m3；在地下水供水量中，浅层地下水供水量为0.776亿m3，深层地下水供水量为0.850亿m3。

2004年全市地表水供水量中，蓄水工程供水1.002亿m3，引水工程供水18.305亿m3，提水工程供水17.830亿m3。

2004年淮安市行政区分区供水量

水量单位：万m3

| 行 政 分 区 | 地表水 | 地下水 | 总供水量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄 | 引 | 提 | 小计 | 浅层 | 深层 | 合计 |  |
| 淮阴区 | 0 | 16359 | 19650 | 36009 | 1203 | 1084 | 2287 | 38296 |
| 涟水县 | 0 | 23580 | 44420 | 68000 | 2112 | 1832 | 3944 | 71944 |
| 楚州区 | 0 | 76965 | 9406 | 86371 | 2417 | 2027 | 4444 | 90815 |
| 洪泽县 | 21 | 34762 | 2634 | 37417 | 772 | 532 | 1304 | 38721 |
| 金湖县 | 402 | 6837 | 23811 | 31050 | 444 | 889 | 1333 | 32383 |
| 盱眙县 | 9594 | 0 | 22867 | 32461 | 331 | 986 | 1317 | 33778 |
| 市 区 | 0 | 24547 | 55519 | 80066 | 483 | 1146 | 1629 | 81695 |
| 合 计 | 10017 | 183050 | 178307 | 371374 | 7762 | 8496 | 16258 | 387632 |

地表水供水组成比例

（二）用水量

2004年全市总用水量为38.763亿m3，比上年增加13.673亿m3。各类用水中，农田灌溉用水28.793亿m3，占全市总用水量的74.3％；工业用水7.345亿m3，占全市总用水量的18.9％；城镇公共用水0.654亿m3，占全市总用水量的1.7％；城镇居民生活用水0.850亿m3，占全市总用水量的2.2％；农村居民生活用水1.121亿m3，占全市总用水量的2.9％。

全　市　用　水　组　成

2004年淮安市行政分区用水量表

水量单位：万m3

| 行 政 分 区 | 农田灌溉用水量 | 城镇公共用水 | 工业用水 | 居民生活用水 | 总用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 其中：地下水 | 小计 | 其中：地下水 | 小计 | 其中：地下水 | 小计 | 其中：地下水 |
| 淮阴区 | 33030 | 828 | 70 | 1532 | 764 | 2905 | 1453 | 38295 | 2287 |
| 涟水县 | 65198 | 1504 | 54 | 1226 | 596 | 4017 | 3294 | 71945 | 3944 |
| 楚州区 | 82333 | 2092 | 126 | 1687 | 462 | 4703 | 3856 | 90815 | 4444 |
| 洪泽县 | 34444 | 85 | 27 | 2833 | 190 | 1360 | 1088 | 38722 | 1304 |
| 金湖县 | 28947 | 307 | 71 | 1856 | 371 | 1272 | 890 | 32382 | 1333 |
| 盱眙县 | 29755 | 1070 | 267 | 1002 | 562 | 1951 | 488 | 33778 | 1317 |
| 市 区 | 14220 | 654 | 149 | 63313 | 767 | 3508 | 713 | 81695 | 1629 |
| 合 计 | 287927 | 6540 | 764 | 73449 | 3712 | 19716 | 11782 | 387632 | 16258 |

（三）用水消耗量

2004年全市总耗水量20.80亿m3，占总用水量的53.66％（即耗水率）。农田灌溉耗水量较大，为17.91亿m3，占总耗水量的86.11％，主要消耗于渠系损失、农田蒸发、渗漏及深层入渗等；工业、城镇生活所消耗的水量较少，工业耗水主要用于工业产品的水份消耗和各个生产环节的水份损失等，占总耗水量的7.07％。

五、用水指标及趋势

2004年全市平均用水指标如下：人均用水量为740m3；万元GDP用水量为725m3；农田灌溉亩均用水量为605m3，水田灌溉亩均用水量为891 m3；一般工业万元增加值用水量为76 m3；城镇人均生活用水量为每人每日122L；农村人均生活用水量为每人每日92L。人均耗水量为397 m3；农田灌溉亩均耗水量为376 m3；水田灌溉亩均耗水量为534 m3；一般工业万元增加值耗水量为15m3。

六、水资源保护

（一）污废水排放

2004年全市污废水排放总量为13140万t，比上年减少了817万t。其中工业废水排放量为6231万t，占污废水排放总量的47.4%，比上年减少737万t；城镇居民生活污水排放量为6909万t，占污废水排放总量的52.6%，比上年减少80万t。平均日排放量达36.0万t。

（二）河湖水质

2004年通过对全市范围内淮河、淮河入江水道、苏北灌溉总渠、大运河、里运河、盐河、淮沭河、清安河、废黄河等九条主要河流，26个水质断面，532Km河段的水质监测与评价，水质总体较2003年略有恶化。全年水质劣于地表水Ⅲ类的断面数为9个，占总断面数的34.6%；河长为185.5Km，占总监测河长的34.9%。非汛期水质劣于Ⅲ类的断面数为10个，占总断面数的38.5%；河长为197.0 Km，占总监测河长的37.0%。汛期水质劣于Ⅲ类的断面数为4个，占总断面数的15.4%；河长为42.2Km，占总监测河长的7.9%。

洪泽湖老子山水域全年期水质为Ⅲ类，非汛期水质为Ⅳ类，汛期水质为Ⅱ类；三河闸水域全年及非汛期水质为Ⅳ类，汛期水质为Ⅱ类；二河闸水域全年期、非汛期及汛期水质均为Ⅱ类；高良涧闸水域全年及非汛期水质为Ⅲ类，汛期水质为Ⅱ类。7月份淮河、洪泽湖发生了突发性污染事故，水质较差。

2004年影响我市水体水质的主要物质有溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、五日生化需氧量等。五个参数全年期超标河长分别占总监测河长的3.83%、3.83%、5.24%、3.83%、7.93%；非汛期超标河长分别占总监测河长的3.83%、3.83%、18.9%、8.35%、11.3%；汛期超标河长分别占总监测河长的3.83%、3.83%、9.98%、3.83%、11.3%。

2004年淮安市各类水质站点比例图（河流）

七、水旱灾害

（一）雨情、水情

2004年为枯水年，全市年平均雨量为574.6 mm，比2003年偏小58.9％，比多年平均雨量偏小40.1％。主汛期（6～9月）全市平均降水量为354.6mm，占全年降水量的61.7％。2004年6月14日入梅，7月15日出梅，梅期长31天，比常年长8天。全市平均梅雨量为173.5mm，较常年偏小21.1％。梅雨特点是入梅迟、梅期长、雨量小。入梅后，我市主要有四次降雨过程，第一次强降雨过程是6月14日至15日，全市平均降雨42.5mm，其中盱眙降雨量最大，达86.0mm；第二次降雨过程是6月18日，全市平均降雨16.0mm；第三次降雨过程是7月5日至6日，全市平均降雨21.0mm；第四次降雨过程是7月10日至13日，全市降雨81.0mm。出梅后，我市主要以雷阵雨天气为主，共出现四次明显的降雨过程。8月3日至4日全市平均降雨29.8mm，8月9日至14日全市平均降雨36.8mm，8月21日至22日全市平均降雨12.5mm，9月13日至14日全市平均降雨32.2mm。

由于受2003年淮河大水后期的影响，同时2003年10－12月份淮河上中游地区降雨偏多近2成，汛后淮河干流来水较多，2003年10月17日吴家渡洪峰流量达3820m3/s，2003年10月至12月淮河干流共下泄洪水121亿m3，三河闸共排泄洪水110.6亿m3,最大泄洪流量6700 m3/s。2004年1－4月份淮河干流共下泄洪水27.8亿m3，三河闸从1月份至2月4日以197 m3/s的流量排水，共排水5.96亿m3。根据来水情况，省防指从2004年2月6日起及时下令关闸蓄水， 3月份以后，淮河上中游地区来水减少，洪泽湖水位持续下降，虽然从6月中旬来水量增加，但农业灌溉用水量大幅度增加，水位快速下降，7月10日8时水位（蒋坝）下降至11.50m。淮河分别于7月中旬和8月上旬发生两次洪水过程，7月21日吴家渡第一次洪峰流量3560 m3/s，8月20日吴家渡第二次洪峰流量3810 m3/s。汛期（6～9月）入洪泽湖洪水总量为153.0亿m3，出洪泽湖总水量134.6亿m3。

（二）灾情

2004年春季以后，全市各地降雨量偏少。由于2003年淮河大水后，我市境内湖库沟塘蓄水较多，且入汛后的几次过程性降水及时补充了灌溉水源，全市没有出现明显干旱灾害。受7月下旬淮河上游下泄污水影响，我市洪泽湖区水产养殖受到严重影响。据统计，全市共有10万多亩围网养殖受灾，水产损失达3.3万吨，水产养殖直接经济损失超过3.2亿元，其中盱眙县水产损失3.2万吨，价值3.1亿元。

八、水资源管理

2004年，我市水资源管理工作取得了较为突出的成绩。主要工作有：

（一）依法治水取得新进展。2004年，以市政府名义出台了《淮安市城市河道管理暂行办法》、《淮安市地下水管理暂行办法》、《淮安市饮用水水源保护暂行办法》三个规范性文件。2004年11月份，市委市政府发布了《关于进一步加强农村水利工作的决定》。这些规范性文件的出台，为进一步做好新时期依法治水、依法管水工作，为更好地发展我市水利事业，提供了有力的政策保障。

（二）水资源保护得到新加强。编制完成并向环保部门提出了《淮安市重点水功能区限制排污总量意见》，完成了全市入河排污口普查登记工作，建立了入河排污口档案，并按省厅要求完成了水功能区确界立碑任务，调整了水功能区监测范围与频次。

（三）扎实推进水资源有偿使用制度。2004年6月，我市出台了水资源费调价文件，对水资源费按地表水、地下水以及不同用途分别核定了标准，促进了水资源费调价政策的迅速贯彻落实。

（四）节约用水工作有了新起步。节水宣传声势大，影响面广。节水型企业创建活动取得成效，江苏双穗鞋业有限公司、中石化清江石化有限责任公司两家企业创建省级节水型企业并通过省厅组织的验收，结束了我市无节水型企业的历史。

（五）智能水表推广有了新进展。2004年初部署各县区开展水资源智能水表和管理系统推广工作，到年底，共安装各类智能水表47台，投入资金近60万元，这一方面提高了用水管理水平，另一方面又减轻了水资源费征收工作难度，取得较好的经济效益和社会效益。

（六）水资源综合规划取得阶段性成果。2004年5月我市全面启动了淮安市水资源综合规划的编制工作，由淮安市水利局和省水文局淮安分局水资源方面的技术骨干组成了规划编制工作小组，专门从事水资源综合规划的编制工作。在规划编制工作小组全体成员的共同努力下，到2004年底，基本完成了《淮安市水资源调查评价》和《淮安市水功能区划》的初稿，《淮安市水资源开发利用调查评价》和《淮安市水资源保护规划》的初稿也即将完成。